## Slide 2
Reporte de Recursos y Reservas Minerales para Minerales/Materiales Estratégicos
Grupo de Evaluación de Estudios Técnicos - GET
Corte 31 de Julio 2024

## Slide 3: RECURSOS Y RESERVAS DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN CRIRSCO
Un Recurso Mineral es una concentración u ocurrencia de un material sólido con interés económico, en o sobre la corteza terrestre, de tal forma, cantidad, tenor o calidad, que hay perspectivas razonables para una eventual extracción económica. La ubicación, cantidad, calidad, continuidad y otras características geológicas de un Recurso Mineral son conocidas, estimadas o interpretadas a partir de evidencias y conocimientos específicos, incluyendo el muestreo.
Una Reserva Mineral es la parte económicamente explotable de un Recurso Mineral Medido y/o Indicado. Esto incluye el material de dilución y pérdidas que pueden ocurrir cuando el material es explotado o extraído, y está definido apropiadamente por estudios de Pre-Factibilidad o Factibilidad, que incluyen la aplicación de Factores Modificadores.
CLASIFICACIÓN CRIRSCO / ECRR 2018
Notes: La reconciliación se presenta a partir del año siguiente en que se realiza la aprobación del DT.
La reconciliación no es la presentación de un nuevo PTO cada año
El PTO se actualiza cuando hay cambios en reservas minerales

## Slide 4: MINERALES ESTRATÉGICOS
Cobre (Cu) y sus minerales asociados.
Níquel (Ni) y sus minerales asociados.
Zinc (Zn) y sus minerales asociados.
Metales del Grupo del Platino [Platino (Pt), Paladio (Pd), Rutenio (Ru), Rodio (Rh), Osmio (Os) e Iridio (Ir)] y sus minerales asociados.
Hierro (Fe) y sus minerales asociados.
Manganeso (Mn) y sus minerales asociados.
Carbón metalúrgico.
Fosfatos [fosforita o roca fosfórica (P2O5 > 20 %) y roca fosfática (P2O5 < 20 %)] y sus minerales asociados.
Minerales de Magnesio (Mg) y sus minerales asociados.
Bauxita y demás minerales de Aluminio, y sus minerales asociados.
Oro (Au) y sus minerales asociados o concentrados.
Esmeraldas y sus minerales asociados.
Materiales de construcción, limitados únicamente a arenas, gravas y arcillas.
Arenas silíceas, Silicio (Si) y sus minerales asociados.
Caliza y sus minerales asociados.
Yeso y sus minerales asociados.
Cromo y sus minerales asociados.
Resolución ANM No. 1006 del 30 de noviembre de 2023.
Notes: La reconciliación se presenta a partir del año siguiente en que se realiza la aprobación del DT.
La reconciliación no es la presentación de un nuevo PTO cada año
El PTO se actualiza cuando hay cambios en reservas minerales

## Slide 5: RECURSOS Y RESERVAS MINERALES ESTRATÉGICOS
UNIDADES
*Mlb: Millones de libras
*Moz: Millones de onzas
*Mt: Millones de toneladas
*t: Toneladas
EXPEDIENTES INVOLUCRADOS:
*Carbón Coquizable: 79.
*Carbón Térmico: 106.
*Cobre: 9.
*Minerales de Molibdeno: 2.
*Minerales de Níquel: 1.
*Oro: 94.
*Plata: 22.
*Platino: 13.
Mineral / Roca | Recursos Inferidos | Recursos Indicados | Recursos Medidos | Reservas Probables | Reservas Probadas
Carbón Coquizable (Mt) | 309,04 | 197,19 | 148,79 | 103,55 | 59,78
Carbón Térmico (Mt) | 1.365,82 | 1.451,83 | 2.291,27 | 560,98 | 426,50
Cobre (Mlb) | 8.817,07 | 7.000,82 | 377,30 | 3.997,84 | 27,72
Minerales de Molibdeno (Mlb) | 601,50 | 72,00 | 33,00 |  | 
Minerales de Níquel (Mt) | 0,10 | 1,48 | 1,08 | 0,12 | 0,22
Oro (Moz) | 75,66 | 80,22 | 97,30 | 26,15 | 24,66
Plata (Moz) | 459,92 | 136,03 | 25,19 | 90,22 | 7,02
Platino (t) | 25,80 | 30,55 | 85,17 | 26,43 | 1,38
Información a 06/08/2024
Notes: La reconciliación se presenta a partir del año siguiente en que se realiza la aprobación del DT.
La reconciliación no es la presentación de un nuevo PTO cada año
El PTO se actualiza cuando hay cambios en reservas minerales

## Slide 6: RECURSOS Y RESERVAS MINERALES ESTRATÉGICOS
Mineral / Roca | Recursos Inferidos | Recursos Indicados | Recursos Medidos | Reservas Probables | Reservas Probadas
Bauxita (Mt) |  | 0,19 | 34,08 | 0,07 | 24,27
Mineral de Hierro (Mt) | 64,99 | 38,30 | 63,75 | 3,28 | 6,41
Mineral de Zinc (Mt) | 0,03 | 0,17 | 0,07 | 0,12 | 0,01
Roca Fosfórica (Mt) | 1,08 | 0,67 | 1,27 | 0,45 | 0,54
Roca o Piedra Caliza (Mt) | 3.243,54 | 871,97 | 819,19 | 238,00 | 133,95
Yeso (Mt) | 11,69 | 22,93 | 21,35 | 12,60 | 7,29
UNIDADES
*Mt: Millones de toneladas
EXPEDIENTES INVOLUCRADOS:
*Bauxita: 2.
*Mineral de hierro: 4.
*Mineral de zinc: 2.
*Roca Fosfórica: 2.
*Roca o piedra caliza: 43.
*Yeso: 7.
Información a 06/08/2024
Notes: La reconciliación se presenta a partir del año siguiente en que se realiza la aprobación del DT.
La reconciliación no es la presentación de un nuevo PTO cada año
El PTO se actualiza cuando hay cambios en reservas minerales

## Slide 7: RECURSOS Y RESERVAS MINERALES ESTRATÉGICOS
Mineral / Roca | Recursos Inferidos | Recursos Indicados | Recursos Medidos | Reservas Probables | Reservas Probadas
Arcillas (Mt) | 1.301,23 | 371,57 | 258,19 | 47,09 | 19,84
Arcilla refractaria (Mt) | 14,56 | 21,33 | 29,45 | 1,66 | 4,01
Arenas & Gravas (Mm³) | 137,58 | 28,90 | 48,01 | 20,80 | 14,02
Areniscas (Mt) | 21,30 | 11,05 | 8,81 | 4,53 | 2,40
Arenas Silíceas (Mm³) | 30,47 | 26,19 | 90,18 | 2,51 | 45,28
Gravas (Mm³) | 664,19 | 572,76 | 394,03 | 224,31 | 53,87
Recebo (Mm³) | 685,91 | 372,73 | 1.520,67 | 808,38 | 41,60
UNIDADES
*Mt: Millones de toneladas
*Mm³= Millones de metros cúbicos
EXPEDIENTES INVOLUCRADOS:
*Arcillas: 39.
*Arcillas refractarias: 6.
*Arenas & Gravas: 24.
*Areniscas: 3.
*Arenas silíceas: 7.
*Gravas: 82.
*Recebo:66.
Información a 06/08/2024
Notes: La reconciliación se presenta a partir del año siguiente en que se realiza la aprobación del DT.
La reconciliación no es la presentación de un nuevo PTO cada año
El PTO se actualiza cuando hay cambios en reservas minerales

## Slide 8: RECURSOS Y RESERVAS FICHA TÉCNICA
NOTAS:
*La información soporte se encuentra dentro disponible dentro de las plataformas digitales de la ANM (GESTIONA – ESRI) con fecha de corte a al 06/08/2024.
*Un título minero puede contener más de un registro (mineral o material).
*La fuente de la información corresponde a documentos técnicos ANM, formularios de reconciliación ANM, reportes públicos y formatos básicos mineros ANM.
*Los expedientes en estado “terminado” – “liquidado” (Anna Minería) no son incluidos en el análisis.
*Las cifras reportadas para mineral de níquel corresponden a cantidades de ferroníquel.
*Las cifras reportadas para los minerales metálicos como, oro, plata, cobre, platino y níquel, corresponden a cantidades de metal.
*Las cifras reportadas para hierro y zinc corresponden a cantidades de material mineralizado "mena".
*Cuando no es posible reportar separadamente recursos y reservas de arenas y gravas de rio se reportan conjuntamente dentro de la categoría arenas y gravas.
*La cantidad de títulos involucrados en el reporte no involucra la totalidad de los contratos mineros que cuentan documento técnico aprobado.
*Las cifras reportadas involucran información desde el año 2018, año donde por resolución 299 de 2018 se involucran los estándares CRIRSCO en la presentación de documentos técnicos.
*Para incluir el registro dentro de los consolidados nacionales de recursos y reservas minerales debe cumplir con reglas de validación establecidas dentro de la gestión de la información.
*La información consolidada puede ser consultada en la plataforma INTEGRAME del MME - https://www.integrame.gov.co/tablero/recursos-y-reservas-minerales-de-colombia/
*Para solicitudes especificas respecto de recursos y reservas minerales remitir la solicitud al grupo GET-ANM.
Anna Minería: 06/08/2024
INFORMACIÓN GENERAL | 
REGISTROS TOTALES: | 737
REGISTROS VALIDOS: | 717
EXPEDIENTES TOTALES: | 710
EXPEDIENTES VALIDOS: | 556
FECHA DE CORTE | 6/08/2024
GRUPO | NO. EXPEDIENTES
CONTRATO DE CONCESIÓN (L 685) | 308
CONTRATO DE CONCESIÓN (D 2655) | 74
CONTRATO EN VIRTUD DE APORTE | 59
CONTRATO ESPECIAL DE CONCESIÓN | 44
LICENCIA DE EXPLOTACIÓN | 36
SUBCONTRATO | 16
LICENCIA ESPECIAL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | 12
RECONOCIMIENTO PROPIEDAD PRIVADA | 3
LICENCIA ESPECIAL PARA COMUNIDAD | 2
Chart: REGISTROS POR GRUPO ANM
| GET | Medellin | Cúcuta | Cali | Nobsa | PIN | Pasto | Bucaramanga | Ibagué | Quibdo | Valledupar | Cartagena | Manizales | GSC-ZC | GSC-ZO
 | 211 | 111 | 84 | 71 | 52 | 42 | 28 | 28 | 23 | 20 | 19 | 14 | 9 | 3 | 2
Notes: La reconciliación se presenta a partir del año siguiente en que se realiza la aprobación del DT.
La reconciliación no es la presentación de un nuevo PTO cada año
El PTO se actualiza cuando hay cambios en reservas minerales